云环审〔2017〕63号

云南省环境保护厅关于云南华联锌铟股份

有限公司铜街-曼家寨矿段360万t/a采矿

扩建工程环境影响报告书的批复

云南华联锌铟股份有限公司：

你公司申请报批的《云南华联锌铟股份有限公司铜街-曼家寨矿段360万t/a采矿扩建工程环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于文山州马关县都龙镇，属现技改扩建工程。矿区面积2.8011平方公里，开采深度1420米~390米，现有生产规模210万吨/年。扩建工程，矿区面积、矿种不变，拟依托现有运矿道路、1180和1250工业场地内配套设施，对1420米~885米露天开采部分进行扩建，通过改造勘探线19线-79线露天采场东帮和勘探线75线-101线露天采场西帮，新增矿用车辆，加大开采强度，达到360万吨/年的开采规模；同时扩建东部废石场新增库容1800万立方米，扩建后总库容10500万立方米，服务年限10年。项目总投资71706万元，其中环保投资1616.8万元。本次评价矿山服务年限14年，后期开采和接替的废石场建设，须另行组织开展环境影响评价。

我厅同意该项目按照环境影响报告书所述的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）进一步规范完善项目“雨污分流”、“清污分流”系统。严格落实矿山废水的收集处理和综合利用措施，规范设置足够规模和容积的污水收集、处理设施以及事故池，并保持事故池空置，避免事故排放；认真落实报告书提出的源头控制和分区控制措施，防止地下水污染。规范设置地下水监测井、疏干水回用设施和露天采场、工业场地、表土临时堆场、废石场截排水系统。露天采场疏水隧洞排水经收集沉淀处理后，全部回用于大坪选厂生产，不得外排。采坑废水、废石场淋滤水分别收集沉淀处理后，尽可能回用于大坪选厂生产，确需外排处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表3标准限值和《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表3标准限值要求后，分别经曼家寨排洪隧道、铜街大沟一期排洪隧道外排下南加河并规范设置排污口。工业场地机修废水、食堂废水和其它生活污水，分别收集并进行预处理，再经生活污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应标准限值后，全部回用于绿化和洒水降尘，不得外排。进一步优化本项目与大坪选厂的衔接，确保项目产生废水送至大坪选厂有效回用。加强露天采场采坑废水、废石场淋滤水、外排废水，以及Q426、Q446、Q839、Q219泉点的跟踪监测，根据监测情况完善相应的污染防治措施。定期观测项目周边居民饮用水泉点，制定周边居民生产生活用水保障供水方案并认真组织实施，确保周边居民生产生活用水不受影响。

（二）加强固体废物综合利用和规范处置。东部废石场的扩建按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅰ类场要求，进行设计、建设和运营管理，规范设置拦挡和截排水设施并加强管护，尽量减少雨水排入。定期对废土石和矿山废水处理产生的污泥进行固废属性鉴别，确保是Ⅰ类一般工业固体废物方可排入废石场；若固废属性发生变化，须及时采取相应的环保对策措施，并向当地环保行政主管部门报告。东部废石场服务期满，须严格按照相关规范和要求进行封场闭库和覆土植被，以保证坝体安全、改善生态环境，并妥善处理好与后期接替的南加废石场的交替衔接。妥善处理好废石场之间的交替衔接，确保项目产生废土石全部得到妥善处理处置。生活污水处理产生的污泥和生活垃圾须统一收集，并按照当地环卫部门的要求妥善处置。废机油严格按照国家危险废物管理的有关规定进行收集、贮存，并及时委托具有相应资质的单位安全处置或综合利用。

（三）加强环境管理，防止扬尘和噪声污染。采用湿式作业采矿，加强工业场地硬化、绿化。露天采场、东部废石场、表土临时堆场、工业场地和运输道路，采取洒水抑尘措施尽可能减少无组织粉尘排放，防止扬尘污染。项目无组织监控点大气污染物浓度须满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表6和《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表7相应标准限值要求。优先选用低噪声设备，合理布置钻机等高噪声设备，并采取减振隔声、构筑物隔声等措施减轻噪声影响。加强运输车辆管理，运输过程须用篷布遮盖车厢，经过居民点时应限速禁鸣，采取有效措施降低对沿线村庄的影响。加强大气环境和声环境质量的跟踪监测，根据监测结果采取相应的环保对策措施，确保周边区域大气、声环境质量达标。

（四）进一步优化施工设计，减少施工占地，加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。施工废水沉淀处理后循环使用。施工弃渣及时清运，施工开挖产生的剥离表土须单独堆存用于绿化覆土。散装物料密闭运输，施工场地和运输道路须采取洒水抑尘等措施，合理安排施工作业时间，防止扬尘污染和噪声扰民。加强环保宣传教育和人员管理，采取有效措施加强野生动植物保护。对于评价区内有可能影响的国家Ⅱ级重点保护野生植物润楠和云南省Ⅲ级重点保护植物厚果鸡血藤须向当地林业主管部门报告，并配合做好保护工作。

（五）严格落实各项“以新带老”措施，针对原有矿区存在的环境问题，制定、实施环境治理方案并认真组织实施，确保各项整改措施在项目投入运营前完成。

（六）严格落实该项目环评报告书提出的环境风险防范措施，强化环境风险防范，按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，制定环境污染风险防范应急预案，并报文山州环境保护局备案，抄送马关县环境保护局。加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。书面报告将本项目突发环境事件应急预案纳入到地方政府应急管理体系，与有关部门共同做好管控工作。制定项目周边地表水、地下水定期监测制度，加强地表水、地下水水质、水量动态长期监测工作，发现异常须立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。开展项目周边土壤环境质量跟踪监测，根据监测情况制定相应的污染防治对策措施。认真落实项目水土保持和地质灾害防治措施，防范滑坡、泥石流、溃坝等地质灾害和环境风险。

三、书面报告并积极配合当地政府及其相关部门严格控制规划用地，露天采场、东部废石场均设置100米卫生防护距离，在卫生防护距离内不得规划建设居民住宅等环境敏感目标。积极主动配合地方政府按照《中共马关县委 马关县人民政府关于印发马关县都龙矿区360万吨/年采矿扩建项目拆迁方案的通知》在项目投入使用前，完成居民的搬迁安置工作。

四、该项目化学需氧量和氨氮总量控制指标初步核定为5.931吨/年和0.187吨/年，由文山州负责协调解决。

五、进一步优化设计，加强管理，提高清洁生产水平。项目工艺、生产规模、建设内容等若发生重大变更，须另行开展环境影响评价并依法报批。

六、施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，并委托有资质的环境监测机构及时开展施工期环境监测工作。施工期工程环境监理报告、施工期环境监测报告以及“以新带老”各项措施落实情况，应作为项目竣工环保验收的依据之一。

七、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，项目建成投入试生产后及时按规定开展竣工环保验收工作。

请文山州、马关县环境保护局负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理，请省环境监察总队加强监督检查。

云南省环境保护厅

2017年12月25日

抄送：文山州环境保护局，马关县环境保护局，省环境监察总队，云省环境工程评估中心，中煤科工集团重庆设计研究院有限公司。

云南省环境保护厅办公室                 2017年12月26日印发