云环审〔2017〕64号

云南省环境保护厅关于丽江牦牛坪旅游索道

改扩建项目环境影响报告书的批复

丽江牦牛坪旅游索道有限公司：

你公司申请报批的《丽江牦牛坪旅游索道改扩建项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于丽江市玉龙县，在玉龙雪山国家级风景名胜区玉龙雪山景区范围内。拟投资29523.9.6万元（其中，环保投资333.83万元）拆除原有牦牛坪索道，在旅游服务中心白水山庄至牦牛坪雪花湖新建一条索道。建设内容包括：拆除原索道13个塔基、上部站和下部站所有设施及站房等；在白水山庄东部约200米新建索道下部站（2层）、在雪花湖景点新建索道上部站（1层），新建33个塔基。索道全长4117米，采用单线循环脱挂抱索器八人吊厢方式。

项目位于玉龙雪山省级自然保护区实验区，2017年6月，云南省林业厅以云林保护许准〔2017〕48号文同意项目建设；项目位于玉龙雪山国家级风景名胜区三级保护区， 2016年6月，云南省住房和城乡建设厅以云建景〔2016〕323号文同意项目选址方案；项目位于丽江玉龙雪山冰川国家地质公园三级保护区，2017年3月，丽江玉龙雪山冰川国家地质公园管理局以丽玉冰管发〔2017〕3号）同意项目建设。我厅同意按照该项目环境影响报告书中所述的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作

（一）进一步优化工程设计，禁止占用玉龙雪山省级自然保护区缓冲区、核心区。严格控制施工范围，保证施工活动不突破项目征地范围。进一步优化施工方案，尽可能减少地表扰动。强化景观设计，提高景观协调性。加强项目区天然植被保护，减少项目建设对硬叶常绿阔叶林、落叶阔叶林、温凉性针叶林、寒温性针叶林和亚高山草甸等植被的影响。工程建设前应进一步加强项目区内的植被调查，发现玉龙山箭竹和丽江卫矛等狭域特有种野生植物时应采取工程避让、围档和挂牌保护等措施加以保护。

（二）新建塔架基座开挖产生的土石方和施工垃圾须及时清运至保护区范围外妥善处理，不得在上部站及索道沿线堆存或散布，开挖面表土须单独收集用作后期植被恢复。

（三）规范设置污水收集系统，认真做好索道上部站污水收集、转运工作。加强本项目污水收集系统与景区蓝月谷污水提升泵站和甘海子污水处理站的衔接，确保本项目生活污水全部收集后经甘海子污水处理站处理。生活垃圾、化粪池污泥等固体废物统一交当地环卫部门清运处置。

（四）加强施工管理，严格约束施工人员。严格按照施工总体平面布置确定施工范围，优化临时占地的选址，禁止越界施工。禁止践踏、破坏集散平台及索道沿线植被，不得进入生态脆弱区。林区施工严禁烟火，氧焊切割施工离场时应确保无火种遗留。工程结束应及时清理土石方和施工垃圾并进行植被恢复，减少施工迹地对游览路线生态环境和景观的影响。

（五）初步设计阶段须落实防治生态破坏和环境污染的各项措施、投资，在施工招标文件、施工合同和监理招标文件中应明确环保责任。委托有资质的单位开展工程施工期环境监理工作，施工期间的环境监理报告须作为工程竣工环境保护验收的必备条件之一。

三、进一步优化旅游线路，按照《自然保护区生态旅游规划技术规程》（GB/T 20416-2006）要求，合理控制游客总量，限制游客活动范围，游览道路的建设范围须控制在自然保护区核心区、缓冲区范围之外。

四、本项目涉及玉龙雪山省级自然保护区、玉龙雪山国家级风景名胜区和玉龙雪山冰川国家地质公园等环境敏感区，项目的规划设计和建设应符合《玉龙雪山省级自然保护区总体规划》、《玉龙雪山国家重点风景名胜区玉龙雪山景区详细规划》和《云南丽江玉龙雪山冰川国家地质公园规划》等规划要求，项目开工建设前须报有审批权限的相关行政主管部门同意。

五、项目建成投入试运行后，及时报丽江市环境保护局备案并及时依法自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

请丽江市环境保护局、玉龙县环境保护局负责组织该项目环境保护现场执法监察和监督管理，请云南省环境监察总队加强监督检查。

云南省环境保护厅

2017年12月25日

抄送：省环境监察总队，丽江市环境保护局，玉龙县环境保护局，省环境工程评估中心，云南湖柏环保科技有限公司。

云南省环境保护厅办公室                 2017年12月29日印发