云环审〔2018〕2号

云南省环境保护厅关于红河卷烟厂

易地技术改造项目环境影响报告书的批复

红云红河烟草（集团）有限责任公司红河卷烟厂：

你单位申请报批的《红河卷烟厂易地技术改造项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于红河州弥勒市弥勒工业园区星田片区烟草及其配套产业组团内。拟投资332300万元（其中环保投资2258万元），对现有红河卷烟厂实施易地搬迁技术改造，形成年生产卷烟600亿支（120万箱）的生产规模，其中制丝综合能力为16900kg/h，包括3条4800kg/h的制叶丝线和1条2500kg/h的制梗丝线。我厅同意该项目按照环境影响报告书所述的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）加强大气污染防治，确保生产各环节大气污染物达标排放。2台锅炉和1台气流烘丝机均采用天然气作为燃料；锅炉烟气由15m高排气筒排放，须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准；气流烘丝机烟气由20m高排气筒排放，烟尘、SO2须达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2非金属加热炉二级标准， NOx须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。制丝车间各环节产生的废气经各自布袋除尘器处理后，统一通过1根20m排气筒集中排放，须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。制丝车间排潮井集中收集的含尘废气经异味处理系统（采用低温等离子+光化学法）处理后通过1根20m高排气筒排放，其他环节产生的异味分别设置5根20m高排气筒排放，异味排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。卷包车间各环节产生的废气经各自布袋除尘器处理、滤棒成型区各环节产生的废气经各自水幕除尘器处理后，统一通过1根20m高排气筒集中排放，粉尘排放浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。落实无组织排放控制措施，加强污水处理站周边绿化，控制杀虫剂的用量。加强除尘、异味处理设施维护，确保正常运行，防止非正常排放。

（二）合理设计污水处理及回水系统，确保生产废水和生活污水全部处理达标后回用。生产废水和生活污水送规模为800m3/d的自建污水处理站处理，达到《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准后，暂存于5000 m3回用水池，回用于厂区道路清洗、绿化、周边林地灌溉。园区集中污水处理厂及配套污水管网建成后，厂区回用不完的部分可处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网。

（三）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备并采取减振、消声、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。加强厂区绿化，种植高大乔木，降低噪声影响。

（四）固体废物须分类收集、贮存，加强综合利用，确保妥善处置。项目产生的检验室废液、废矿物油、废弃电子产品及废荧光灯管属于危险废物，须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置1个100m2的贮存库暂存，并按照危险废物管理的有关要求委托有资质的单位进行处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设1个200m2一般固体废物贮存间，除尘灰、废包装物等一般工业固体废物暂存后，定期清运处置。生活垃圾和污水处理站污泥须及时委托当地环卫部门清运处置。

（五）加强施工期环境管理。采取洒水降尘、围挡、遮盖等措施，减小扬尘影响。施工废水和施工人员生活污水经处理后回用于施工场地洒水抑尘。合理安排施工时间，避免夜间作业，防止噪声扰民。规范施工固体废物管理，严禁随意倾倒。

（六）严格落实环境风险防范措施。加强环保施设日常管理维护，确保正常运行。设置1个容积510m3的事故水池，确保事故废水不外排放。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）要求，制定突发环境事件应急预案并认真执行，加强应急培训和演练。

三、项目以联合工房和污水处理站为界设置50m卫生防护距离（西北厂界外40m的区域），卫生防护距离内不应规划住宅小区、学校、医院等环境敏感点，你单位应书面报告当地政府及相关部门，在规划用地时严格控制。

四、严格落实“以新代老”措施。技改项目建成投产后，停止原有厂区内所有卷烟工序的生产，妥善处理搬迁后遗留的环境问题。

五、该项目污染物排放总量控制指标初步核定为：有组织废气：排气总量262510万m3/a，烟尘为8.724t/a，SO2为8.84t/a，NOx41.302t/a；废水：废水外用于绿化灌溉总量为2.67万m3，COD为1.33t/a，氨氮为0.13t/a。由红河州负责协调纳入污染物排放总量控制计划。

六、该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施若发生重大变动，须另行开展建设项目环境影响评价并重新报批。

七、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。施工期间每个季度应向我厅书面报告工程建设环境保护执行情况，每年报送年度总结报告，并抄送红河州、弥勒市环境保护局。项目竣工投入试生产须向红河州环境保护局报告，并按照规定及时组织开展项目竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行。

请红河州、弥勒市环境保护局负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理，请省环境监察总队加强监督检查。

云南省环境保护厅

2018年1月15日

抄送：红河州环境保护局，弥勒市环境保护局，云南省环境监察总队，云南省环境工程评估中心，云南湖柏环保科技有限公司。

云南省环境保护厅办公室                  2018年1月19日印发