云环审〔2018〕3号

云南省环境保护厅关于龙陵县汇鑫矿业金星山铁矿改扩建工程环境影响报告书的批复

龙陵县汇鑫矿业经营有限责任公司：

你公司申请报批的《龙陵县汇鑫矿业金星山铁矿改扩建工程环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于龙陵县龙新乡，矿区面积0.8558平方公里，开采深度2400米~2000米。矿山服务年限4年9个月，先进行露天开采（15万吨/年），后进行地下开采（10万吨/年）；。项目总投资1720.84万元，其中环保投资311万元。主要建设内容包括：改扩建露天采场、2060m中段平硐、运输道路，新建2180m中段平硐、坑口工业场地、表土临时堆场区，改造原有1#排土场、2#排土场并配套建设相应的公辅工程和环保工程。2016年8月，龙陵县发展和改革局以龙发改投资备案〔2016〕287号文对项目进行了备案（备案编码：165305230810015）。

该工程原有工程未验先投，其环境违法行为已受到查处。我厅同意该项目按照环境影响报告书所述的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）规范设置厂区“雨污分流”、“清污分流”系统。优化水处理工艺及回水设施，确保处理工艺、处理规模满足要求。严格落实废水的收集、处理和综合利用措施，规范设置足够规模和容积的污水收集、处理设施以及事故池，并保持事故池空置，避免事故排放。规范设置项目地下水监测井，认真落实报告书提出的源头控制和分区控制措施，工业场地、事故池和各废水池须进行防渗处理，防止地下水污染。规范设置露天采场、工业场地、排土场截排水系统。露天开采期露天采场淋滤水、排土场淋滤水、工业场地初期雨水收集后经淋滤水沉淀池处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920 -2002）相应标准限值后，全部回用于绿化、洒水降尘等，不外排。地下开采期矿井涌水、井下生产废水、排土场淋滤水、工业场地初期雨水收集后经淋滤水沉淀池处理达到城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920 -2002）相应标准限值后，尽量回用于绿化、洒水降尘等，确需外排处理达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2002）表2标准限值要求后，方可外排金星河并规范设置排污口。生活污水、机修废水经隔油池预处理后进入自建生活污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002））相应标准限值后，雨天暂存于生活污水蓄水池，晴天回用于绿化和洒水降尘，不外排。加强废水收集、处理设施以及回水设施的管理、维护，防止管道堵塞和废水外溢。

（二）加强固体废物综合利用和规范处置。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅰ类场的要求，对排土场进行改造和管理，规范设置截排水和拦挡设施，并采取相应措施尽量减少雨、洪水入场。排入排土场的废土石只能是Ⅰ类一般工业固体废物。定期对废土石和生产废水处理产生污泥进行固废属性鉴别，若尾矿或污泥固废属性发生变化，须及时采取相应的环保对策措施，并向当地环保行政主管部门报告。排土场服务期满，须严格按照相关规范和要求进行封场闭库和覆土植被，保证坝体安全，改善生态环境。定期清理污水处理产生污泥并规范处理处置。生活垃圾须统一收集后按照当地环卫部门的要求妥善处置。废机油严格按照国家危险废物管理的有关规定进行收集、贮存，并及时委托具有相应资质的单位安全处置或综合利用。

（三）加强环境管理，防止扬尘和噪声污染。通过采用井下湿式作业采矿，原矿堆场加盖顶棚并设置三面挡墙，加强工业场地硬化、绿化，防止扬尘污染。露天采场、排土场、工业场地、运输道路和采装环节采取洒水抑尘措施尽可能减少无组织粉尘排放。项目无组织监控点大气污染物浓度须满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2002）表7标准限值要求。优先选用低噪声设备，在空压机等高噪声设备上安装消声设备，并采取减振隔声、增设绿化带等措施减轻噪声影响。加强运输车辆管理，运输过程须用篷布遮盖车厢，经过居民点时应限速禁鸣，采取有效措施降低对沿线村庄的影响。加强大气环境和声环境质量的跟踪监测，根据监测结果采取相应的环保对策措施，确保周边区域大气、声环境质量达标。

（四）进一步优化施工设计，减少施工占地，加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。施工废水沉淀处理后循环使用。施工弃渣及时清运，施工开挖产生的剥离表土须单独堆存用于绿化覆土。散装物料密闭运输，施工场地和运输道路须采取洒水抑尘等措施，合理安排施工作业时间，防止扬尘污染和噪声扰民。加强环保宣传教育和人员管理，采取有效措施加强野生动植物保护。

（五）严格落实各项“以新带老”措施，针对项目原有环境问题，制定、实施环境治理方案并认真组织实施，确保各项整改措施在项目投入运营前完成。按照报告书要求完成原有选厂及尾矿库的拆除工作，并及时开展治理修复和生态恢复，改善生态环境。加快推进前期开采形成边坡的拦挡、削坡减载、锚固等治理措施的实施，不再开采的露天采区的须及时开展覆土和植被恢复工作。

（六）严格落实该项目环评报告书提出的环境风险防范措施，强化环境风险防范，按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，制定环境污染风险防范应急预案，并报保山市环境保护局备案，抄送龙陵县环境保护局。加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。书面报请将本项目突发环境事件应急预案纳入到地方政府应急管理体系，与有关部门共同做好管控工作。制定项目周边地表水、地下水定期监测制度，加强地表水、地下水水质、水量动态长期监测工作，发现异常须立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。开展项目周边土壤环境质量跟踪监测，根据监测情况制定相应的污染防治对策措施。认真落实项目水土保持和地质灾害防治措施，防范滑坡、泥石流、溃坝等地质灾害和环境风险。

三、书面报告并积极配合当地政府及其相关部门严格控制规划用地，1#排土场、2#排土场、露天采场、原矿堆场和风井边界分别设置50米、50米、50米、50米和100米卫生防护距离，在卫生防护距离内不得规划建设居民住宅等环境敏感目标。

四、进一步优化设计，加强管理，提高清洁生产水平。项目工艺、生产规模、建设内容等若发生重大变更，须另行开展环境影响评价并依法报批。

五、施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，并委托有资质的环境监测机构及时开展施工期环境监测工作。施工期工程环境监理报告、施工期环境监测报告以及“以新带老”各项措施落实情况，应作为项目竣工环保验收的依据之一。

六、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，项目建成投入调试生产后及时按规定开展竣工环保验收工作。

七、你公司应在收到批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告书分送保山市环境保护局和龙陵县环境保护局，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。

请保山市、龙陵县环境保护局负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理，请省环境监察总队加强监督检查。

云南省环境保护厅

2018年1月15日

抄送：保山市环境保护局，龙陵县环境保护局，省环境监察总队，云省环境工程评估中心，重庆华地工程勘察设计院。

云南省环境保护厅办公室                  2018年1月16日印发