云环审〔2018〕1-6号

云南省生态环境厅关于云南澜沧铅矿有限公司江城县岩脚铅锌矿项目环境影响报告书的批复

云南澜沧铅矿有限公司：

你公司申请报批的《云南澜沧铅矿有限公司江城县岩脚铅锌矿项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于普洱市江城县康平乡，项目代码：2017-5308 26-12-03-024541。拟投资8240.16万元，其中环保投资572.4万元，依托已有部分生产生活设施，新建井下开拓系统、运输系统、通风系统，工业场地，原矿临时堆场、废石场，部分运输道路以及相应的公用工程和环保工程，形成年产30万吨/年铅锌矿原矿石的生产能力。改扩建后矿区面积2.2545平方公里，开采深度1300米~750米；开采方式为地下开采，矿山服务年限10.75年。

在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我厅同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）进一步规范设置项目“雨污分流”、“清污分流”系统。优化水处理工艺及回水设施，确保处理工艺、处理规模满足要求。严格落实各项废水收集、处理和综合利用措施，设置足够规模和容积的污水收集、处理设施以及事故池，并保持事故池空置，避免事故排放。认真落实报告书提出的源头控制和分区控制措施，对项目各重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防渗处理，强化危废暂存间的防渗措施，确保渗透系数不大于10-10厘米/秒，防止地下水污染。防渗工程施工须在监理部门的监理下进行并形成监理报告，防渗工程结束自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查。规范设置地下水监测井和工业场地、废石场截排水系统。井下生产废水、矿井涌水、工业场地初期雨水、废石场淋滤水、机修废水分别经配套设施收集或预处理后进入矿井涌水处理站处理系统处理达到处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应标准限值后，尽量回用于矿山生产、洒水降尘、绿化等，确需外排部分须处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2标准准限值后，方可外排，规范设置排污口。食堂废水经隔油池预处理后，同其它生活污水一并进入生化污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应标准限值要求后，雨天暂存于70立方米回用水池，晴天回用于道路清扫洒水降尘和绿化等，不外排。加强矿井涌水、废石场淋滤水、外排废水以及Q02泉点的跟踪监测，根据监测情况制定、完善相应的污染防治措施。强化废水收集、处理设施以及回水设施的管理、维护，防止废水外溢。

（二）加强固体废物综合利用和规范处置。高度重视并严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）Ⅰ类场要求，对废石场进行设计、建设和运行管理，规范设置拦挡和截排水设施并加强管护，采取有效措施尽可能减少雨、洪水排入。定期对矿井涌水处理站污泥、淋滤水和初期雨水收集池沉砂和废土石进行固废属性鉴别，确保是Ⅰ类一般工业固体废物方可进入废石场；若固废属性发生变化，须及时采取相应的环保对策措施，并向当地环保行政主管部门报告。废石场服务期满，须严格按照相关规范和要求及时进行封场设计和生态修复，保证坝体安全，改善生态环境。定期清理隔油池废油并规范处理处置。生活垃圾统一收集后按照当地环卫部门要求妥善处置。废机油、机修隔油池油污等严格按照国家危险废物管理的有关规定进行收集、贮存，并及时委托具有相应资质的单位安全处置或综合利用。

（三）加强环境管理，防止扬尘和噪声污染。通过采用湿式作业采矿、优化废石场堆存工艺，原矿堆场、废石场、工业场地、运输道路和装卸储运等易产尘点采取洒水抑尘措施尽可能减少无组织粉尘排放。按照报告书要求在食堂安装油烟净化装置，加强工业场地硬化、绿化，防止扬尘污染。项目无组织监控点大气污染物排放浓度须满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表6相应标准限值要求。优先选用低噪声设备，合理布置凿岩机、空压机等高噪声设备，并采取安装消声器、减振降噪、构筑物隔声等措施减轻噪声影响。加强运输车辆管理，运输过程须用篷布遮盖车厢，经过居民点时应限速禁鸣，采取有效措施降低对沿线村庄的影响。加强大气环境和声环境质量的跟踪监测，根据监测结果采取相应的环保对策措施，确保周边区域大气、声环境质量达标。

（四）进一步优化施工设计，减少施工占地，加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。施工废水沉淀处理后循环使用。施工弃渣及时清运，施工开挖产生的剥离表土须单独堆存用于绿化覆土。散装物料密闭运输，施工场地和运输道路须采取洒水抑尘等措施，合理安排施工作业时间，防止扬尘污染和噪声扰民。加强环保宣传教育和人员管理，采取有效措施加强野生动植物保护。

（五）严格落实各项“以新带老”措施，针对原有矿区存在的环境问题，制定、实施环境治理方案并认真组织实施，确保各项整改措施在项目投入运营前完成。加快推进探矿期存在环境问题的整改工作，及时完成原有不规范探矿废石堆的整改，按照报告书的要求对拟沿用工业场地进行改造和规范完善。报告并积极配合地方政府继续加强区域污染防治和环境管理，促进周边环境质量持续改善，实现环境质量稳定达标。

（六）参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）及相关标准和技术规范要求，制定针对项目污染物排放和周边环境质量的自行监测方案，报普洱市州、江城县环境保护局备案后认真组织实施，保存原始监测记录，并主动向社会公开监测结果。

（七）高度重视并严格落实该项目环评报告书提出的环境风险防范措施，强化环境风险防范，按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，制定环境风险防范应急预案，并报普洱市环境保护局备案，抄送江城县环境保护局。加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。书面报请将本项目突发环境事件应急预案纳入到地方政府应急管理体系，与有关部门共同做好管控工作。制定项目周边地表水、地下水定期监测制度，加强地表水、地下水水质、水量动态长期监测工作，发现异常须立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。开展项目周边土壤环境质量跟踪监测，根据监测情况制定相应的污染防治对策措施。

三、书面报告并积极配合当地政府及其相关部门严格控制规划用地，废石场设置50米卫生防护距离，不得规划建设居民住宅等环境敏感目标。

四、该项目化学需氧量和氨氮总量控制指标初步核定为7.426吨/年和0.018吨/年，由普洱市负责协调解决，纳入普洱市主要污染物总量控制计划。

五、进一步优化设计，加强管理，提高清洁生产水平。项目的建设性质、规模、地点和防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，你公司应重新报批建设项目环境影响评价文件。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我厅重新审核。

六、施工期环境监理纳入工程监理内容，并委托有资质的环境监测机构及时开展施工期环境监测工作。施工期工程环境监理报告、施工期环境监测报告以及“以新带老”各项措施落实情况，应作为项目竣工环保验收的依据之一。

七、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，项目建成投入调试运行后，及时报告并按规定自主开展竣工环保验收。

八、你公司应在收到批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告书分送普洱市环境保护局和江城县环境保护局，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。

请普洱市、江城县环境保护局进一步加强该项目的监督性监测，确保满足相关环保要求，并负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理，请省环境监察总队加强监督检查。

云南省生态环境厅

2018年12月13日

抄送：普洱市环境保护局，江城县环境保护局，省环境监察总队，省环境工程评估中心，云南省建筑材料科学研究设计院。

云南省生态环境厅办公室                 2018年12月13日印发