云环审〔2018〕1-10号

云南省生态环境厅关于文山利用水泥窑

协同处置固废项目环境影响报告书的批复

文山海创环保科技有限责任公司：

你单位申请报批的《文山利用水泥窑协同处置固废项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于文山州砚山县平远镇车白泥村委会文山海螺水泥有限责任公司厂区内，项目代码：2017-532622-77-03-016524。拟投资11773.6万元（其中，环保投资约524万元），依托文山海螺水泥有限责任公司4500t/d熟料生产线新建利用水泥窑协同处置固废项目，主要建设内容为固废预处理系统、焚烧系统、储运工程及配套相应的公辅设施，形成协同处置固废8万t/a的能力（其中，危险废物7万t/a，市政污泥1万t/a）。

在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我厅同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）加强源头控制。不得处置《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）、《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》(环境保护部公告2016年第72号）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）等相关标准、规范中规定的禁止处置的固体废物，加强协同处置固体废物的检查、检验工作，固体废物的收集、运输、贮存、预处理、处置等各环节须符合相关标准、规范要求。在水泥窑故障、运行不正常等情况下不得投料，保障固体废物投加后水泥窑能稳定运行。

（二）加强废气污染防治，确保各环节产生的大气污染物达标排放。加强水泥窑运行工况管理，确保正常运行，窑尾废气经高效布袋除尘器处理后须达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1要求。危险废物暂存间、废液车间、预处理车间采取密闭、负压措施，车间废气抽至窑头焚烧处置；停窑期间，各车间废气经活性炭装置净化后由15m高排气筒排放，须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求。预处理车间输送系统设置布袋除尘器处理后送窑头焚烧处置。飞灰车间废气经布袋除尘器处理达到《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1要求后由20m高排气筒排放。

（三）按照“雨污分流、清污分流”原则完善排水系统，所有废水处理达标后全部回用。废液车间冲洗废水经车间内不小于2m3的污水池收集后用于固态废物搅拌调质。冲洗废水经不小于15m3的污水池收集后随物料混合调质后入窑焚烧。生活污水送依托工程污水处理站处理后回用。初期雨水经不小于200m3收集池收集后分批送至预处理车间用于物料混合调质后入窑焚烧。废液车间、危废暂存库旁分别设置容积不小于500m3、1000m3的事故水池，确保事故废液和废水不外排。

（四）落实分区防渗措施，防止地下水污染。固废暂存库、预处理车间、废液车间、飞灰车间、事故水池、污水池等区域按重点防渗区采取防渗措施，确保渗透系数≤1.0×10-12cm/s；维修间区域按一般防渗区采取防渗措施，确保渗透系数≤1.0×10-10cm/s；其他区域为简单防渗区，采用混凝土硬化措施。

（五）固体废物须分类收集、贮存、处置，加强综合利用。窑灰、废活性炭、预处理车间及飞灰车间的收尘灰等危险废物，须按照危险废物管理相关要求妥善处置、利用。严格按《水泥工厂设计规范》（GB 50295-2008）及《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求控制重金属入窑量。车间收尘灰返回相应车间利用。生活垃圾经收集后委托当地环卫部门统一处理。

（六）选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，通过采取减振、消声、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求。加强厂界周边绿化，降低噪声影响。

（七）严格落实环境风险防范措施。加强环保设施运行维护，确保正常运行。按照危险废物管理相关要求做好危险废物收集、运输、贮存、处置等各环节管理。规范设置废水事故池，严格落实分区防渗措施，防止事故废水外排。建立水泥生产线与危险废物上料连锁控制系统。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求，制定突发环境事件应急预案，加强应急培训和演练。

（八）加强施工期环境管理。采取洒水降尘、道路清扫、封闭车辆运输、合理安排施工时间等措施减缓施工对周围的不良影响。项目建设过程中，各项生态环境保护措施应纳入施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任，确保环保设施符合有关要求。

三、按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并向社会公开监测结果。开展地下水跟踪监测，若发现地下水质出现异常现象，须及时采取措施并上报当地政府及相关部门协调处理。

四、该项目污染物排放总量纳入依托工程文山海螺水泥有限责任公司4500t/d熟料生产线进行管理。

五、该项目以厂界为边界设置300m环境防护距离，你公司应书面报告当地政府及相关部门在规划用地时严格控制，防护距离内不得规划建设学校、医院、居民住宅区等环境敏感目标。

六、该项目环境影响报告书经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价报告书自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告书应当报我厅重新审核。

七、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

八、你公司收到批复20个工作日内，应将批准后的环境影响报告书分送文山州环境保护局、砚山县环境保护局，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。

请文山州环境保护局、砚山县环境保护局负责组织该项目的环境执法现场监察和监督管理，请省环境监察总队加强监督检查。

云南省生态环境厅

2018年12月26日

抄送：文山州环境保护局，砚山县环境保护局，云南省环境监察总队、云南省环境工程评估中心，南京国环科技股份有限公司。

云南省生态环境厅办公室                 2018年12月26日印发