云环审〔2018〕1-15号

云南省生态环境厅关于云南冶金集团股份

有限公司铝灰资源化利用环保科技示范

项目环境影响报告书的批复

云南文山铝业有限公司：

你公司申请报批的《云南冶金集团股份有限公司铝灰资源化利用环保科技示范项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于文山马塘工业园区你公司氧化铝厂区，占地3522平方米，项目编号：2017-532621-32-03-010951。拟投资2816.32万元（其中，环保投资603万元），依托你公司绿色低碳水电铝材一体化项目的铝灰危险废物暂存库，以及氧化铝厂现有公辅设施，在预留空地新建一条30000吨/年的铝灰处置生产线，主要包括下料区、活性溶出及生料浆制备系统、熟料烧成及溶出系统。利用氧化铝生产产生的分解母液、蒸发母液、蒸发排盐和拜耳一次洗液，采用“一段活性溶出+二段熟料烧结溶出”工艺处理铝灰，生产铝酸钠溶液作为原料返回氧化铝生产流程。2017年7月文山市发展和改革局对项目进行了备案（文市发改投资备案〔2017〕45号），备案项目编码：1753262142201002。

在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我厅同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）加强废气污染防治。下料区钢仓顶、卸料口、斗提、刮板等处均设置集气罩，废气经收集送布袋除尘器处理后，通过1个不低于15米高的排气筒外排；熟料磨机入口、环冷机输送机刮板等处设置集气罩，废气经收集送布袋除尘器处理后，通过1个不低于15米高的排气筒外排。上述外排废气中颗粒物排放浓度均须达到《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值要求。

回转窑窑头出料烟气经集气罩收集后与回转窑窑尾烟气一并经旋风收尘及三电场的静电除尘器净化后，通过1个不低于40米高的排气筒外排，外排废气中颗粒物、二氧化硫和氟化物须达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“金属熔化炉”二级标准限值要求，氮氧化物、氯化氢须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值标准要求。

加强无组织排放废气污染控制，确保厂界达到《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表6标准限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。加强设备管理和维护，防止非正常排放事故发生。

- 项目实行雨污分流、清污分流。回转窑、冷却机、真空泵、溶出磨的循环冷却系统排水依托氧化铝厂生产废水处理站处理后回用于生产，不得外排。初期雨水依托氧化铝厂20000立方米初期雨水收集池收集后，送生产废水处理站处理回用于依托工程赤泥洗涤。

（三）合理布置厂区高噪声设备，通过减振、构筑物隔声、安装消声器及加强厂区绿化等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准限值要求。

（四）加强固体废物综合利用和妥善处置。卸料系统、系统通风收尘灰及回转窑收尘灰直接返回生产线；熟料溶出渣经氧化铝生产系统的赤泥沉降分离洗涤工序处理后，送氧化铝厂的赤泥堆场统一堆放；回转窑炉膛废耐火材料依托水电铝材一体化项目的大修渣堆存。

项目原料为危险废物，应委托有危险废物运输资质的运输单位运输，建立原料进、出库管理台帐，落实危险废物转移联单制度，运输和管理应严格执行《危险废物转移联单管理办法》的相关规定。

- 严格落实厂区分区防渗措施。委托有资质的环境监理单位对防渗工程各工序进行现场施工监理、录像、记录并存档。熟料烧结及熟料溶出系统、活性溶出及生料浆制备系统等重点防渗区域，基础必须防渗，渗透系数须≤1.0×10-10cm/s；其余地面均采用水泥硬化处理，进一步减少对水环境的影响。

按照报告书确定的监测点位，设置2口地下水长期监测井，建立地下水长期监测制度，定期对区域地下水进行监测，并及时将监测结果及时上报当地相关主管部门。

（六）加强环境管理，认真落实环境风险防范措施。根据环保部《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》要求，编制和完善环境风险应急预案，并加强应急演练。

（七）做好与依托工程的生产衔接，避免协调不当带来环境污染。依托工程“云南文山铝业有限公司600kt/a氧化铝技术升级提产增效项目”、“云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目”未通过竣工环保验收，本项目不得投入生产。

三、本项目污染物排放总量初步核定为二氧化硫4.08吨/年、氮氧化物14.51吨/年、颗粒物34.3吨/年、氯化氢3.44吨/年、氟化物0.45吨/年，纳入文山州总量控制计划。

四、项目若发生重大变动，须另行组织开展环境影响评价并依法重新报批。自环境影响报告书批准之日起，如超过5年项目才开始建设的，环境影响报告书应当报我厅重新审核。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

六、你公司收到批复20个工作日内，应将批准后的环境影响报告书分送文山州环境保护局、文山市环境保护局，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。

请文山州环境保护局，文山市环境保护局负责组织该项目的环境执法现场监察和监督管理，请省环境监察总队加强监督检查。

云南省生态环境厅

2018年12月28日

抄送：文山州环境保护局，文山市环境保护局。省环境监察总队、省环境工程评估中心。中冶节能环保有限责任公司。

云南省生态环境厅办公室                 2018年12月28日印发