云环审〔2018〕1-16号

云南省生态环境厅关于云南文山铝业有限公司歪山头采矿工程环境影响报告书的批复

云南文山铝业有限公司：

你公司申请报批《云南文山铝业有限公司歪山头采矿工程环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于文山州文山市柳井乡，项目代码：2018-532 621-12-03-016650。拟投资7194.45万元，其中环保投资1091万元，新建8个露天采场、工业场地、前期临时排土场、采空区内排土场、矿区道路以及相应的公辅工程和环保工程（原矿堆场等部分公辅工程依托拟建的洗选项目），形成年产原矿138.97万吨（净矿40万吨/年）的生产能力。矿区面积1.747平方公里，开采深度1539.23米~1372.32米；开采方式为露天开采，矿山总服务年限7年（不含基建期），本次评价只针对V1、V2、V3、V6、V9、V10矿体开采，后续V4矿体开采须另行开展环境影响评价。

在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我厅同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）规范设置厂区“雨污分流”、“清污分流”系统。优化水处理工艺及回水设施，确保处理工艺、处理规模满足要求。严格落实废水的收集、处理和综合利用措施，规范设置足够规模和容积的污水收集、处理设施，避免事故排放。认真落实报告书提出的源头控制和分区控制措施，防止地下水污染，对内排土场、工业场地和各废水池进行防渗处理，防止地下水污染。防渗工程施工须在监理部门的监理下进行并形成监理报告，防渗工程结束自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查。规范设置露天采场、前期临时排土场、采空区内排土场和工业场地截排水系统。露天采场淋溶水、排土场淋溶水、工业场地初期雨水经收集沉淀处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应标准限值后全部回用于绿化、洒水降尘和车辆清洗，不外排。机修废水经隔油池预处理后，与其它生活污水废水一并依托拟建歪山头、杨柳井合建选尾工程配套一体化生活污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应标准限值后，回用于绿化和洒水降尘，不外排。优化项目与拟建歪山头、杨柳井合建选尾工程之间的管理衔接，保证衔接，确保环境安全。进一步完善项目废水回用方案，条件具备时应及时通过设置管道将项目产生淋溶水回用作为依托洗选车间生产废水回用，进一步提升项目用水效率。规范设置地下水监测，加强露天采场淋溶水、排土场淋溶水以及下打铁寨泉点Q4和白石岩暗河出口岩溶的跟踪监测，根据监测情况制定、完善相应的污染防治措施。强化废水收集、处理设施以及回水设施的管理、维护，防止废水外溢。

（二）加强固体废物综合利用和规范处置。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅰ类场的要求，对前期临时排土场、采空区内排土场进行设计、建设和运行管理，规范设置拦挡措施，并采取相应措施尽量减少雨、洪水入场。排入排土场的废土石只能是Ⅰ类一般工业固体废物。定期对废土石和沉淀池底泥进行固废属性鉴别，若尾矿固废属性发生变化，须及时采取相应的环保对策措施，并向当地环保行政主管部门报告。排土场服务期满，须严格按照相关规范和要求进行封场闭库和覆土植被，保证坝体安全，改善生态环境。定期清理污水处理产生污泥并规范处理处置。生活垃圾须统一收集后按照当地环卫部门的要求妥善处置。废机油等须委托具有危险废物处理资质的单位严格按照国家危险废物管理的有关规定安全处置。

（三）加强环境管理，防止扬尘和噪声污染。通过采用优化废石场堆存工艺，露天采场、排土场、工业场地、运输道路和装卸储运等易产尘点采取洒水抑尘措施尽可能减少无组织粉尘排放。加强工业场地硬化、绿化，防止扬尘污染。项目无组织监控点大气污染物浓度须满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表6相应标准限值要求。优先选用低噪声设备，在空压机等高噪声设备上安装消声设备，并采取安装消声器、减振降噪、构筑物隔声等措施减轻噪声影响。加强运输车辆管理，运输过程须用篷布遮盖车厢，经过居民点时应限速禁鸣，采取有效措施降低对沿线村庄的影响。认真落实报告书关于2#采场的噪声影响的管控要求和措施。加强大气环境和声环境质量的跟踪监测，根据监测结果采取相应的环保对策措施，确保周边区域大气、声环境质量达标。

（四）进一步优化施工设计，减少施工占地，加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。施工废水沉淀处理后循环使用。施工弃渣及时清运，施工开挖产生的剥离表土须单独堆存用于绿化覆土。散装物料密闭运输，施工场地和运输道路须采取洒水抑尘等措施，合理安排施工作业时间，防止扬尘污染和噪声扰民。加强环保宣传教育和人员管理，采取有效措施加强野生动植物保护。

（五）参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）及相关标准和技术规范要求，制定针对项目污染物排放和周边环境质量的自行监测方案，报文山州、文山市环境保护局备案后认真组织实施，保存原始监测记录，并主动向社会公开监测结果。

（六）高度重视并严格落实报告书提出的环境风险防范措施，强化环境风险防范，按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，制定环境风险防范应急预案，并报文山州环境保护局备案，抄送文山市环境保护局。加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。书面报请将本项目突发环境事件应急预案纳入到地方政府应急管理体系，与有关部门共同做好管控工作。制定项目周边地表水、地下水定期监测制度，加强地表水、地下水水质、水量动态长期监测工作，发现异常须立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。开展项目周边土壤环境质量跟踪监测，根据监测情况制定相应的污染防治对策措施。认真落实项目水土保持和地质灾害防治措施，防范滑坡、泥石流、溃坝等地质灾害和环境风险。

三、书面报告并积极配合当地政府及其相关部门严格控制规划用地，露天采场、前期临时排土场、采空区内排土场分别设置50米卫生防护距离，在卫生防护距离内不得规划建设居民住宅等环境敏感目标。积极主动配合地方政府，在投入调试生产前完成矿区范围内的居民搬迁安置工作。

四、进一步优化设计，加强管理，提高清洁生产水平。项目的建设性质、规模、地点和防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，你公司应重新报批建设项目环境影响评价文件。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我厅重新审核。

五、施工期环境监理纳入工程监理内容，并委托有资质的环境监测机构及时开展施工期环境监测工作。施工期工程环境监理报告、施工期环境监测报告，应作为项目竣工环保验收的依据之一。

六、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，项目建成投入调试运行后，及时报告并按规定自主开展竣工环保验收。

七、你公司应在收到批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告书分送文山州环境保护局和文山市环境保护局，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。

请文山州、文山市环境保护局进一步加强该项目的监督性监测，确保满足相关环保要求，并负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理，请省环境监察总队加强监督检查。

云南省生态环境厅

2018年12月29日

抄送：文山州环境保护局，文山市环境保护局，省环境监察总队、省环境工程评估中心，昆明有色冶金设计研究院股份有限公司。

云南省生态环境厅办公室                   2019年1月2日印发