云环审〔2018〕2-4号

云南省生态环境厅关于曲靖市第二人民医院核医学科改扩建项目环境影响报告表的批复

曲靖市第二人民医院：

你院报批的《曲靖市第二人民医院核医学科改扩建项目环境影响报告表》（项目代码：2018-530302-83-01-008993）（以下简称《报告表》）收悉。经我厅研究，现批复如下：

一、该项目位于曲靖市麒麟区，项目内容为对核医学科进行改扩建，改扩建后使用的核素为131I、99mTc、89Sr、153Sm、32P和99Mo，日等效最大操作量分别为2.97×108Bq、2.78×107Bq、1.48×107Bq、3.7×108Bq、1.48×107Bq和3.7×107Bq，属于乙级非密封放射性物质工作场所。项目总投资为500万元，其中环保投资123.6万元。

二、根据《报告表》的评价结论，该项目符合国家产业政策，在正常工况下满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中对职业人员及公众照射的要求。在落实《报告表》提出的环境保护措施后，从辐射安全和环境保护角度，本项目建设可行。我厅同意该项目按照《报告表》中所述的性质、规模、内容、环境保护对策措施及辐射环境管理要求进行建设。

三、项目建设及运营管理应重点做好的工作

（一）认真组织学习《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等相关法律、法规，并在项目建设和运行过程中贯彻落实，防止辐射事故发生，确保辐射环境安全。严格执行环评提出的电离辐射安全管理限值，将职业照射连续5年平均有效剂量控制在5mSv以内，公众照射年有效剂量控制在0.25mSv以内。

（二）加强施工期管理，采用相应措施，降低扬尘影响；合理安排施工时间，禁止夜间施工，尽量采用低噪音设备等措施降低施工噪声对周边环境的影响；按照《报告表》要求，妥善处理施工过程中产生的固体废物。

（三）完善和落实各项辐射防护和安全管理制度，制定完善的辐射事故应急预案。辐射工作人员应定期参加辐射安全培训。

（四）加强非密封放射性物质的管理，制定非密封放射性物质管理制度，配备专人负责管理工作，建立非密封放射性物质台账；非密封放射性物质的存放场所应采取相应的安保措施，严防丢失、被盗。

（五）加强放射性废水和固体废物管理，建立相应的管理制度。放射性废水应排至专用衰变池贮存，经过10个以上半衰期，且经有资质的单位监测达标，方可排入医院医疗废水处理系统。设置符合辐射防护要求的废物贮存间及废物容器用于收集和存放放射性固体废物，待其衰变10个以上半衰期达到《电离辐射防护与放射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定的豁免水平，方可按照一般医疗垃圾处理。

（六）建立完善辐射环境监测制度，配备相应的辐射防护用品、个人剂量报警仪和辐射监测仪，并定期检查和维护，确保其能够正常使用。职业人员工作时应佩带个人剂量报警仪和个人剂量计，定期对项目周边辐射环境水平、放射性废水及辐射工作人员个人剂量进行监测，确保辐射环境安全和职业人员健康。

（七）加强非密封放射性物质工作场所表面污染防治，规范操作，强化日常监测。发现表面沾污超标的，应暂停非密封放射性物质工作场所相关业务工作，及时进行去污处理，待监测达标后方可重新开展相关业务。去污过程中被污染的吸附衬垫、药棉等用品应按照放射性废物进行管理。

（八）严格落实《报告表》中提到的各项辐射防护措施。在非密封放射性物质工作场所设置电离辐射警示标志和通排风系统及过滤装置，并定期对上述设施进行检查，确保其正常运行。过滤装置应定期更换，确保有效性。辐射工作区域应按照《报告表》要求实行监督区和控制区管理，防止人员误照射。

（九）按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》有关要求，要对本单位放射性同位素和射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向我厅提交上一年度的评估报告。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后依法开展项目竣工环保验收工作。

请曲靖市环境保护局和麒麟区环境保护局负责该项目落实《报告表》及本批复各项要求和措施的现场监督检查工作。

云南省生态环境厅

2018年12月10日

抄送：曲靖市环境保护局，麒麟区环境保护局，云南省环境工程评估中心，四川省核工业辐射测试防护院。

云南省生态环境厅办公室               2018年12月10日印发